## Slide 1: CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE ALGORITMOS DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA LA RESOLUCIÓN EN TIEMPO REAL DE PROBLEMAS EN ROBÓTICA AUTÓNOMA MÓVIL
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Pablo Vázquez López
Trabajo Fin de Grado

## Slide 2
1. Introducción
2. Objetivos
3. Metodología
4. Resultados
5. Discusión y conclusiones
Contenido

## Slide 3
Introducción
Robótica autónoma móvil

Robótica educativa
Basado en el uso de robots para la enseñanza de las asignaturas
Robótica
STEM

Resolución de problemas reales
Programación
Problemática
No permiten acercamiento real
Capacidad cómputo insuficiente
Sensorización mínima
No adaptan su uso

## Slide 4
Introducción
Robobo
Robot educativo creado por MINT S.L, spin-off de la UDC
Solución

Tender hacía el uso de todas estas herramientas
Robots capaces de manejar estos algoritmos avanzados
No necesidad de cursar titulaciones especializadas
Requieren ser caracterizados
Adaptar su uso para ejecución en smartphone
Visión artificial

Documentación técnica

## Slide 5
1. Introducción
2. Objetivos
3. Metodología
4. Resultados
5. Discusión y conclusiones
Contenido

## Slide 6
Objetivos
Objetivo principal
La caracterización y validación de tres algoritmos de visión artificial desarrollados para su uso en tiempo real en un robot móvil
Conocer el robot móvil definido por el Grupo Integrado de Ingeniería de la UDC (GII).
Establecer una metodología de pruebas
Caracterizar el algoritmo de detección de objetos en tiempo real
Caracterizar el algoritmo de detección de carriles en tiempo real
Caracterizar el algoritmo de detección de marcadores ArUco en tiempo real

## Slide 7
1. Introducción
2. Objetivos
4. Resultados
5. Discusión y conclusiones
Contenido
3. Metodología

## Slide 8
Metodología
Conocer y analizar el algoritmo
Establecer rangos de uso
Definir las medidas a realizar
Realizar las medidas
Análisis de los resultados
Extracción de conclusiones
  Usuario final
  Indicaciones propiedades y rangos máximos



## Slide 9
1. Introducción
2. Objetivos
5. Discusión y conclusiones
Contenido
3. Metodología
4. Resultados
- Detección de objetos en tiempo real
- Detección de carriles en tiempo real y control de movimiento
- Detección de marcadores ArUcos en tiempo real

## Slide 10
Módulo de detección de objetos en tiempo real
¿Qué es?
Red neuronal convolucional (CNN)
Tensor Flow
Identificación de los objetos que tiene el robot en su entorno

¿Cómo funciona?

Información muy útil para tareas de navegación en robótica educativa
Modelo computacional ajustado mediante algoritmo de aprendizaje automático

## Slide 11
Modelo de red implementada para el robot Robobo
MobileNet V3
Entrenado por defecto con el dataset COCO
Se re-entrena la red acorde a nuestras necesidades
Método de la librería Robobo en Python
readDetectedObject()
¿Es suficientemente rápida y precisa?
¿Se puede comparar con redes en el estado del arte que se ejecutan desde un ordenador?
Módulo de detección de objetos en tiempo real
Tensor Flow Lite
Versión para dispositivos móviles
Disponible en


## Slide 12
Pruebas de caracterización del algoritmo de detección de objetos en tiempo real
Pruebas en estático
Pruebas en movimiento
Modelo de detección en función de la distancia
Pruebas en estático variando la distancia
Precisión
Pruebas en estático a una distancia fija
40 cm
Tilt 100
De 25 cm a 150 cm
Tilt 100
3 orientaciones
distintas
Se escogieron ciertas etiquetas del dataset
3 situaciones distintas
Individual
Simultáneo
Ocluido
MobileNet V2
MobileNet V3
VS
YOLO V3
VS
Ordenador
Smartphone
Objetos a la misma distancia entre sí
Objetos a distintas distancias entre sí
Velocidad de detección
MobileNet V3
MobileNet V3
VS
Ordenador
Smartphone

## Slide 13
Pruebas de caracterización del algoritmo de detección de objetos en tiempo real
Pruebas en estático
Pruebas en movimiento
Modelo de detección en función de la distancia
Precisión
Objetos a la misma distancia entre sí
Objetos a distintas distancias entre sí
Velocidad de detección
Interpolación entre el área del recuadro de detección y la distancia real
Pruebas en estático con diferentes objetos
40 cm entre objetos
Todo las potencias

Inicialmente 60 cm
Potencias 20,50 y 100

## Slide 14
Conclusiones de caracterización del algoritmo de detección de objetos en tiempo real
La precisión de detección
  MobileNet V3 comparable con redes en el estado del arte  Mayores distancias
  Varía en función del tipo de objeto del que se trate
  Rotación de los objetos detectados afecta a la precisión
  Distancia máxima de detección  100 - 110 cm
  No existe diferencia en cuanto detección si el objeto está solo o acompañado
La velocidad de detección
  Algoritmo ordenador VS algoritmo smartphone  No existe diferencia en velocidad de detección
  MobileNet V3 detecta objetos a todas las velocidades y distancia entre objetos
Relación distancia-área
  similar entre objetos  Tendencia cuadrática o potencial de la forma

## Slide 15
¿Qué es?
Método de la librería Robobo en Python
readLanePro()
Detecta carriles en una imagen haciendo uso de OpenCV
Funciona encima de una implementación que detecta líneas
Devuelve
“minv”
Coeficientes de un polinomio de segundo grado
‘a’, ‘b’ y ‘c’
Se implemento un método que permite visualizar este polinomio
Modulo de detección de carriles en tiempo real
“coeffs2”
“coeffs1”
Gran utilidad para experimentos de conducción autónoma

## Slide 16
Análisis de los coeficientes devueltos con el robot parado
Análisis de los coeficientes devueltos con el robot a distintas velocidades
Analizar los coeficientes devueltos por el método y compararlos con la imagen pintada gracias a estos
Analizar su comportamiento en función del tipo de tramo
Tramo recto
Tramo con curvatura media
Tramo con curvatura pronunciada
Analizar si los polinomios que el método devuelve se ajustan a la realidad
Analizar su comportamiento en función de la velocidad
Control de movimiento en un carril
Sistema de control basado en PID
Circuito con tramo recto y rotonda
Pruebas de caracterización del algoritmo de detección de carriles en tiempo real
Robot lanzado a todas las velocidades
20
30
50
80
Crear un control de movimiento funcional que mantenga al Robobo dentro de los carriles en todo momento

## Slide 17
Necesitamos orientar al Robobo hacia el centro del carril en todo momento
Debo girar a la derecha
Debo girar a la izquierda
Debo mantener rumbo
Control de movimiento en un carril - Planteamiento

## Slide 18
Circuito de pruebas
Si pierde un carril gira hasta volver a detectar ambos
Utiliza un control proporcional-integral
Requiere que el entorno produzca el menor ruido posible
Control de movimiento en un carril – Pruebas de funcionamiento
Tramo curvo
Tramo recto

## Slide 19
La detección de los carriles
  Ocurre a cualquier velocidad de las que dispone el Robobo y en tramos rectos o curvos
  El método es capaz de detectar ambos carriles, adaptando de forma correcta la forma del polinomio a la del carril
Falsos positivos
  El módulo es muy sensible al ruido del entorno, especialmente el brillo  Se recomienda ajustar sensibilidad en función del entorno
Control de movimiento
  Tiene dos modos de ejecución  Con streaming y sin streaming
Conclusiones de caracterización de la librería de detección de carriles en tiempo real

## Slide 20
¿Qué es?
Método de la librería Robobo en Python
readTag()
Marcador fiducial cuadrado usado para estimar su pose (posición espacial y ángulo respecto a la cámara)
Se utiliza para funciones de navegación en robótica autónoma
Devuelve
“id”
“cor1”, “cor2”, “cor3” y “cor4”
“tvecs”
“rvecs”
Antes de usar el método es necesario calibrar la cámara de nuestro smartphone
App de calibración
Módulo de detección de marcadores ArUcos

## Slide 21
Caracterización de distancia y ángulo
Caracterización de Pan, Tilt y Yaw
Comparación real VS medido
Caracterización en base a la iluminación ambiente
Distancia detección máxima y mínima
Ángulo máximo de detección
Pruebas de caracterización del algoritmo de detección de marcadores ArUcos
ArUco fijo y robot mirándolo de frente
ArUco rota alrededor de transportador

## Slide 22
Caracterización de distancia y ángulo
Caracterización de Pan, Tilt y Yaw
Caracterización en base a la iluminación ambiente
Análisis variando luz en la escena
Respuesta al variar desplazamiento
Nivel de luz mínimo
Pruebas de caracterización del algoritmo de detección de marcadores ArUcos
Comparación real VS medido
Distancia fija de 100 cm

Pan

ArUco se traslada eje “x”
Tilt
ArUco se traslada eje “Y”

Yaw

App
Variando distancias


## Slide 23
Caracterización en cuanto distancia
  Error relativo distancia Entre el 2 y 5%
  Distancia máxima de detección  4 metros
  Distancia mínima  Aquella en la cual se vea al ArUco parcialmente cortado en la imagen
Caracterización en cuanto ángulo
  Error absoluto ángulo entre 5 y 8º en todas las medidas
Variar la posición (x,y) del marcador en la imagen  No afecta a su detección
  Al variar el ArUco en el eje “X”  Error distancia 1% centro y 7-8% extremos
  Al variar el ArUco en el eje “Y”  Mayor hacia los extremos
  La variación del Yaw no afecta medida distancia y ángulo medido Error relativo del 1%
Comportamiento frente a la luz
  Luminosidad ambiental mínima  Valor cercano a 5 Lux
Conclusiones de caracterización de la librería de detección de marcadores ArUcos

## Slide 24
Funcionamiento conjunto de los 3 algoritmos

## Slide 25
1. Introducción
2. Objetivos
4. Resultados
Contenido
3. Metodología
5. Discusión y conclusiones

## Slide 26
Caracterizar y validar el uso de tres algoritmos de visión artificial que MINT había adaptado para su uso por el Robot Robobo
Objetivo principal

Conocer el robot móvil definido por el Grupo Integrado de Ingeniería de la UDC (GII)

Establecer una metodología de pruebas adecuada al tipo de algoritmo a analizar

Caracterizar el algoritmo de detección de objetos en tiempo real en el robot

Caracterizar el algoritmo de detección de carriles en tiempo real en el robot e implementar control de movimiento
Caracterizar el algoritmo de detección de marcadores ArUco en tiempo real
ü
ü
Conclusiones
ü
Mejor comprensión
Smartphone
Entorno real

## Slide 27: CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE ALGORITMOS DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA LA RESOLUCIÓN EN TIEMPO REAL DE PROBLEMAS EN ROBÓTICA AUTÓNOMA MÓVIL
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Pablo Vázquez López
Trabajo Fin de Grado